## Slide 1: Hálózatok építése és üzemeltetése
Bevezető előadás

## Slide 2: Tárgy adatok
Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00)
4 kredit, 2/1/0/v
tárgy honlap: https://www.tmit.bme.hu/vitmac00
kurzus honlap: https://www.tmit.bme.hu/vitmac00-2017
Előadók:
  Sonkoly Balázs (tárgyfelelős)
    I.E.344, tel: 2403, mail: sonkoly@tmit.bme.hu
  Gulyás András
    I.E.343, tel: 3443, mail: gulyas@tmit.bme.hu
  Németh Felicián
    I.E.344, tel: 1356, mail: nemethf@tmit.bme.hu
  Fehér Gábor
    I.E.325, tel: 1538, mail: feher@tmit.bme.hu

## Slide 3: Tárgy adatok
Előadások
  minden hétfő
    12:15-14:00 (IE220)
Gyakorlatok
  minden második szerda (páros heteken)
    08:15-12:00 (QBF08, QBF11, IB213)
  legalább 70%-ára be kell jönni (katalógus!)
  három csoport
    QBF08, QBF11 (notebook szükséges!)
    IB213 (labor, akik nem tudnak gépet hozni)
  jelentkezés hamarosan

## Slide 4: Tárgy célja
Alapvető, gyakorlati ismeretek
  (egyszerűbb) IT hálózatok építéséhez
  szolgáltatások beüzemeléséhez
  a hálózat üzemeltetéséhez (pl. hogyan találjuk meg gyorsan a hibát?)
Megérteni
  az építő elemeket (pl. hálózati eszközök belső felépítése)
  az alapvető működési mechanizmusokat, funkciókat
Gyakorlati tudást adni!!

## Slide 5: Félév (tervezett) menete

## Slide 6: Félév teljesítése
Aláírás
  írásbeli ZH teljesítése (legalább elégségesre)
  ZH: 11. héten, nov.14. kedd, 8:15-10:00 (IB026, QBF13)
  pót ZH: 12. héten, nov.21. kedd, 8:15-10:00 (QBF13)
  pót pót ZH: pótlási héten
Vizsga
  írásbeli
  elővizsga: pótlási héten

## Slide 7: Motiváció
Miért hálózatok?
ACM SIGCOMM 2017, Los Angeles, CA, USA
  2017. aug. 21-25.
  egyik legjelentősebb “networking konferencia”
  első “keynote speech”: Raj Jain
    (Washington University in St. Louis)
    pár lopott slide…

## Slide 16: Demók, előretekintés: SDN
Szoftver-alapú hálózatok

## Slide 17: Probléma
Számítógép-hálózat
  bonyolult, elosztott rendszer
  különböző HW eszközökből áll
    switch, router, middlebox, …
    zárt, gyártóspecifikus HW, FW, SW
    bonyolult, elosztott kontroll funkciók (pl. routing protokollok)
    heterogén eszközök konfigurálása
    különböző interfészek

## Slide 18: Probléma
Számítógép-hálózat
  nehéz/költséges tervezés és üzemeltetés
  konfigurálás ↔ programozás
  lassú innováció (akadémia problémája)
  drága (ipar problémája)
    üzemeltetés
    fejlesztés
    új szolgáltatások bevezetése/beüzemelése

## Slide 19: Cél
Számítógép-hálózatok minél “jobb” programozhatósága
programozhatóság
  hálózat mint egész működésének meghatározása
  több mint az egyes elemek működésének befolyásolása
  konfigurálás ↔ programozás
  időskála!
“jobb”
  könnyebb, gyorsabb
  flexibilisebb
  szélesebb körű
  kevesebb hiba(lehetőség)
  gyorsabb javíthatóság

## Slide 20: (Egy) Megoldás(i irány)
Software Defined Networking
  kontrollsík szoftverizálása
  kontrollsík ↔ adatsík szeparálása
    kontroll: döntés hogy mi történjen az adott forgalommal
    adatsík: csomagok továbbítása
  kontrollsík centralizálása / konszolidálása / egységesítése
  közöttük: nyílt interfész(ek)
  korábban: elosztott rendszer, „sok-sok” kapcsolat
  most: elosztott rendszer, „egy-sok” kapcsolat!
Egy népszerű realizáció: OpenFlow
  kontroll-adat szeparálás +
  hálózati eszköz általánosítása (absztrakció)
  műveletek általánosítása (bizonyos mértékben)
  új koncepció: hálózati operációs rendszer

## Slide 21: Internet ma: zárt infrastruktúra
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
App
App
App

## Slide 22: SDN: “nyissuk ki”
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
App
App
App
Network Operating System
App
App
App

## Slide 23: SDN: “nyissuk ki”
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Network Operating System
App
App
App
3. Jól definiált API (northbound interface)
2. Hálózati operációs rendszer
Nyílt interfész a HW felé (southbound interface)

## Slide 24: Mi is az az OpenFlow?
OpenFlow egy API, interfész
Ezen keresztül kontrollálható a csomag-továbbítás (forwarding)
olcsó HW-en is implementálható
Üzemeltetett hálózat programozható lesz
  nem csak konfigurálható!
Egyszerűbb innováció
(egyszerűbb üzemeltetés, új szolgáltatások bevezetése)
Fő célok
  Ne kelljenek speciális testbedek
  Kísérleti megoldások valós hálózaton, valós forgalom mellett, vonali sebességen

## Slide 25
Ethernet Switch

## Slide 26
Data Path (Hardware)
Control Path (Software)

## Slide 27
Data Path (Hardware)
Control Path
OpenFlow Controller
OpenFlow Protocol (SSL/TCP)
OpenFlow

## Slide 28: OpenFlow flow tábla absztrakció
Controller
PC
Hardware
Layer
Software
Layer
Flow Table
MAC
src
MAC
dst
IP
Src
IP
Dst
TCP
sport
TCP
dport
Action
OpenFlow Firmware
*
*
5.6.7.8
*
*
*
port 1
port 4
port 3
port 2
port 1
1.2.3.4
5.6.7.8

## Slide 29: Flow tábla bejegyzések
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Rule
(illeszkedési szabály)
Action
(művelet)
Stats
(statisztikák)
csomagtovábbítás a megadott porton
kontrollerhez küldés
csomag eldobása
normál (hagyományos) feldolgozás
fejrész mezők módosítása
+ a nem szükséges mezők maszkolhatók (wildcard)
csomag + byte számlálók

## Slide 30: Flow tábla bejegyzések: példák
Switching (L2 kapcsolás)
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
00:1f:..
*
*
*
*
*
*
*
port6
Routing (L3 útvonalválasztás)
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
5.6.7.8
*
*
*
port6
VLAN Switching
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
vlan1
*
*
*
*
*
port6,
port7,
port9
00:1f..

## Slide 31: Reaktív működés 1
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 32: Reaktív működés 2
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 33: Proaktív működés
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 34: Két demó
Németh Felicián
  új csomagtovábbítási (forwarding) mechanizmusok
  2012-es SIGCOMM-on demóztuk
Szalay Márk (MSc hallgató)
  HARMLESS: hogyan migrál a szegény ember SDN-re?
  SIGCOMM 2017: ACM Student Research Competition győztes demó!