## Slide 1: Hálózatok építése és üzemeltetése
Bevezető előadás

## Slide 2: Tárgy adatok
Hálózatok építése és üzemeltetése (VITMAC00)
4 kredit, 2/1/0/v
tárgy honlap: https://www.tmit.bme.hu/vitmac00
kurzus honlap: https://www.tmit.bme.hu/vitmac00-2019
Előadók:
  Sonkoly Balázs (tárgyfelelős)
    I.E.349, tel: 2536, mail: sonkoly@tmit.bme.hu
  Gulyás András
    I.E.343, tel: 3443, mail: gulyas@tmit.bme.hu
  Németh Felicián
    I.E.344, tel: 1356, mail: nemethf@tmit.bme.hu
  Fehér Gábor
    I.E.326/A, tel: 1925, mail: feher@tmit.bme.hu

## Slide 3: Tárgy adatok
Előadások
  minden hétfő
    12:15-14:00 (QBF08)
Gyakorlatok
  minden második szerda (páros heteken)
    10:15-12:00
    QBF09 & QBF12 (e-zh terem?) VAGY IB213 labor (esetleg: IB139/IB140)
  legalább 70%-ára be kell jönni (katalógus!)
  kettő (vagy három csoport)
    QBF09 (, IB139, IB140)
    QBF12 (e-zh terem ???)
    IB213 (labor, akik nem tudnak gépet hozni???)
  jelentkezés hamarosan

## Slide 4: Tárgy célja
Alapvető, gyakorlati ismeretek
  (egyszerűbb) IT hálózatok építéséhez
  szolgáltatások beüzemeléséhez
  a hálózat üzemeltetéséhez (pl. hogyan találjuk meg gyorsan a hibát?)
Megérteni
  az építő elemeket (pl. hálózati eszközök belső felépítése)
  az alapvető működési mechanizmusokat, funkciókat
Gyakorlati tudást adni!!
+ Betekintés a legújabb technológiákba

## Slide 5: Félév (tervezett) menete

## Slide 6: Félév teljesítése
Aláírás
  írásbeli ZH teljesítése (legalább elégségesre)
    Google Forms alapú teszt
  ZH: 10. héten, nov.15. péntek, 14:15-16:00
  pót ZH: 12. héten, nov.26. kedd, 8:15-10:00
  pót pót ZH: pótlási héten
Vizsga
  írásbeli
    Google Forms alapú teszt
  elővizsga: pótlási héten

## Slide 7: Motiváció
Miért hálózatok?
ACM SIGCOMM 2017, Los Angeles, CA, USA
  2017. aug. 21-25.
  egyik legjelentősebb “networking konferencia”
  (tavaly Budapesten volt!)
  első “keynote speech”: Raj Jain
    (Washington University in St. Louis)
    pár lopott slide…

## Slide 16: Érdekes hálózatos témák
SDN, NFV, Cloud Native technológiák

## Slide 17: Cloud native
Egy új megközelítés
  több technológia, koncepció: Platform as a Service, microservice, software containers, DevOps, CI/CD, …
Szoftverek fejlesztése, üzemeltetése
  modern felhő platformok teljes kihasználása mellett
Open source komponensek
  nem csak Google, Microsoft, Amazon…
  pl. startup lehetőségek
Konténerekből felépített alkalmazások (microservice architektúra)
ezeket egy (vagy több) felhő platform menedzseli (pl. Kubernetes),
  képes az aktuális igényekhez igazodóan indítani/leállítani/átmozgatni konténerek százait
a konténerek közötti folyamatos kommunikáció: szoftver-alapú hálózatok

## Slide 18: Új ökoszisztéma
Szoftver
  új, extrém alkalmazások
  új szoftverfejlesztési, -üzemeltetési technológiák
Felhő platformok
  publikus és privát felhők: konténerek, VM-ek
  újabb és újabb platform szolgáltatások
Hálózat
  virtuális hálózatok “mozgó” konténerek és VM-ek között
  fizikailag elosztott felhők között

## Slide 19: App example: Wallhack
by János Dóka

## Slide 20: App example: Drone racing AR game
by János Dóka

## Slide 21: App example: Industry 4.0 - Robot arm
by János Dóka

## Slide 22: Cloud-Edge-Fog and Networks
Infrastructure as a Service
Platform as a Service
Software as a Service

## Slide 23: Cloud-Edge-Fog and Networks
Infrastructure as a Service
Platform as a Service
Software as a Service
Serverless Computing
Function as a Service
  e.g. on-demand scaling
Networks???

## Slide 24: Cloud-Edge-Fog and Networks
Edge
Fog
Networks???

## Slide 25: Drone control from private cloud

## Slide 26: Big Data applications

## Slide 27: Human-Robot Collaboration
Edge Cloud based VR platform for Industry 4.0 use-cases
  user enters the virtual robotic cell with VR glasses & controller
  target of robotic arms can be controlled by the user
  user can move in the cell, check the operation, “interact” with objects
  automatic collision avoidance is activated
  robotic arms are moved on detour trajectories if necessary

## Slide 28: Milyen hálózat kell?
Pl.: számítógép-hálózatok minél “jobb” programozhatósága
programozhatóság
  hálózat mint egész működésének meghatározása
  több mint az egyes elemek működésének befolyásolása
  konfigurálás ↔ programozás
  időskála!
“jobb”
  könnyebb, gyorsabb
  flexibilisebb
  szélesebb körű
  kevesebb hiba(lehetőség)
  gyorsabb javíthatóság

## Slide 29: Kis előretekintés: SDN
Szoftver-alapú hálózatok

## Slide 30: (Egy) Megoldás(i irány)
Software Defined Networking
  kontrollsík szoftverizálása
  kontrollsík ↔ adatsík szeparálása
    kontroll: döntés hogy mi történjen az adott forgalommal
    adatsík: csomagok továbbítása
  kontrollsík centralizálása / konszolidálása / egységesítése
  közöttük: nyílt interfész(ek)
  korábban: elosztott rendszer, „sok-sok” kapcsolat
  most: elosztott rendszer, „egy-sok” kapcsolat!
Egy népszerű realizáció: OpenFlow
  kontroll-adat szeparálás +
  hálózati eszköz általánosítása (absztrakció)
  műveletek általánosítása (bizonyos mértékben)
  új koncepció: hálózati operációs rendszer

## Slide 31: Internet ma: zárt infrastruktúra
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
App
App
App

## Slide 32: SDN: “nyissuk ki”
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
App
App
App
Specialized Packet Forwarding Hardware
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
Operating
System
App
App
App
Network Operating System
App
App
App

## Slide 33: SDN: “nyissuk ki”
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Specialized Packet Forwarding Hardware
Network Operating System
App
App
App
3. Jól definiált API (northbound interface)
2. Hálózati operációs rendszer
Nyílt interfész a HW felé (southbound interface)

## Slide 34: Mi is az az OpenFlow?
OpenFlow egy API, interfész
Ezen keresztül kontrollálható a csomag-továbbítás (forwarding)
olcsó HW-en is implementálható
Üzemeltetett hálózat programozható lesz
  nem csak konfigurálható!
Egyszerűbb innováció
(egyszerűbb üzemeltetés, új szolgáltatások bevezetése)
Fő célok
  Ne kelljenek speciális testbedek
  Kísérleti megoldások valós hálózaton, valós forgalom mellett, vonali sebességen

## Slide 35
Ethernet Switch

## Slide 36
Data Path (Hardware)
Control Path (Software)

## Slide 37
Data Path (Hardware)
Control Path
OpenFlow Controller
OpenFlow Protocol (SSL/TCP)
OpenFlow

## Slide 38: OpenFlow flow tábla absztrakció
Controller
PC
Hardware
Layer
Software
Layer
Flow Table
MAC
src
MAC
dst
IP
Src
IP
Dst
TCP
sport
TCP
dport
Action
OpenFlow Firmware
*
*
5.6.7.8
*
*
*
port 1
port 4
port 3
port 2
port 1
1.2.3.4
5.6.7.8

## Slide 39: Flow tábla bejegyzések
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Rule
(illeszkedési szabály)
Action
(művelet)
Stats
(statisztikák)
csomagtovábbítás a megadott porton
kontrollerhez küldés
csomag eldobása
normál (hagyományos) feldolgozás
fejrész mezők módosítása
+ a nem szükséges mezők maszkolhatók (wildcard)
csomag + byte számlálók

## Slide 40: Flow tábla bejegyzések: példák
Switching (L2 kapcsolás)
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
00:1f:..
*
*
*
*
*
*
*
port6
Routing (L3 útvonalválasztás)
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
*
*
*
5.6.7.8
*
*
*
port6
VLAN Switching
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
sport
TCP
dport
Action
*
*
vlan1
*
*
*
*
*
port6,
port7,
port9
00:1f..

## Slide 41: Reaktív működés 1
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 42: Reaktív működés 2
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 43: Proaktív működés
Controller
OpenFlow
Switch
PC
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Switch
OpenFlow
Protocol
Aaron’s code
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics
Rule
Action
Statistics

## Slide 44: Kis előretekintés: NFV
Hálózati Funkciók Virtualizálása

## Slide 45: Middleboxok
Mi az a middlebox?
  minden forgalom/csomag processzáló eszköz, ami nem switch vagy router
  speciális hálózati funkció
  pl. NAT, tűzfal, IDS/IPS, DPI, load balancer
Mennyi van belőlük a hálózatban?
Felmérés:
  nagyvállalati hálózati környezet
  felhasználók >80K
  telephely n*10
Type of appliance | Number
Firewalls | 166
NIDS | 127
Media gateways | 110
Load balancers | 67
Proxies | 66
VPN gateways | 45
WAN Optimizers | 44
Voice gateways | 11
Total Middleboxes | 636
Total routers | ~900

## Slide 46: Middleboxok
Implementáció ma:
önálló egység
speciális HW berendezés vagy
switch/router + extra funkció
Proxy
Firewall
IDS/IPS
AppFilter
Tendencia:
HW → SW
általános célú HW-en
SW komponensek
NFV: Network Function Virtualization
NFV

## Slide 47: NFV
SDN: kontrollsík programozása/szoftverizálása
Network Function Virtualization
  adatsík programozása/szoftverizálása
  általános célú szerver HW-ek (pl. x86)
    hatalmas fejlődés
    realitás a hatékony csomagfeldolgozás SW alapon!
    pl. Intel DPDK, Netmap
NFV-k futtatása
  cloudban
  vagy saját adatközpontokban
  micro/pico adatközpont pl. egy bázisállomásban

## Slide 48: SFC
Service Function Chaining
Nem új koncepció
SDN előretörésével fókuszba került
Tipikus szolgáltatás
  hálózati funkciók végrehajtása
  adott sorrendben
  adott forgalomra
  csomagok irányítása a funkciót megvalósító blokkok között
Absztrakció
  service chain vagy service graph
  magas szintű szolgáltatások generikus leírására
    milyen típusú forgalom/felhasználó
    milyen elemi szolgáltatások (vagy hálózati funkciók)
    milyen sorrendben